## Slide 1
SEMINARSKI RAD - SREES
Dinamički konvertor za
Static Var Compensator
SVC Type I i SVC Type II — natID / dTwin plugin
Haris Hodžić
Indeks: 19145
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
1
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 2
UVOD
Šta je Static Var Compensator?
FACTS uređaj koji kontinuirano reguliše napon na sabirnici variranjem svoje efektivne šant susceptanse.
Sastoji se od: tiristorski upravljanog reaktora (TCR) paralelno sa fiksnim kondenzatorom (FC).
Cilj projekta:automatska konverzija MATPOWER statičkog modela mreže u dinamički DAE model sa SVC dinamikom na odabranim čvorovima.
SVC šema
sabirnica h (napon vh)
TCR
(σ)
FC
(fiksni C)
B_SVC(σ) → Q = B_SVC · vh²
Type I: upravlja σ direktno | Type II: upravlja B_SVC direktno
2
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 3
ZADATAK
Zahtjevi projekta
C++ i natID matrice
Isključivo dense/sparse matrice iz natID SDK-a za sve matrične operacije
GUI plugin (.dll)
natGUI biblioteka, plugin arhitektura za dTwin platformu
XML konfiguracija
Definiše koji čvor je SVC Type I, Type II ili standardni model
Thread + real-time progres
Konverzija u worker thread-u, progres bar ažuriran uživo u GUI-u
Test slučajevi
case9, case30, case118, case300 (MATPOWER)
3
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 4
TEORIJA
SVC Type I — model preko ugla paljenja
Regulator direktno mijenja ugao paljenja tiristora σ (firing angle) na osnovu razlike mjerenog i referentnog napona.
Milano, jed. 19.3
v_M' = (K_M·v_h - v_M) / T_M
σ' = -K_D + K·T1/(T2·T_M)·(v_M - K_M·v_h)
+ K/T2·(v_ref - v_M)
B_SVC(σ) = 1/x_C - (2π-2σ+sin2σ)/(π·x_L)
Q = B_SVC · v_h²
Blok dijagram regulatora
vh →
filter KM
vM
regulator: K(T1s+1)/(T2s)
σ (± limiter)
4
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 5
TEORIJA
SVC Type II — model preko susceptanse
Pojednostavljen model: regulator direktno upravlja efektivnom susceptansom B_SVC, bez posredovanja ugla paljenja.
Milano, jed. 19.4
B_SVC' = (Kr·(v_ref - v_h) - B_SVC) / Tr
Q = B_SVC · v_h²
Napomena (Milano): Type II ima nultu statičku grešku (integralni regulator), ali pokazuje izraženije visokofrekventne oscilacije u odnosu na Type I.
Blok dijagram regulatora
vh, vref
Σ (-)
Kr / (Tr·s+1)
B_SVC (± limiter)
5
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 6
ARHITEKTURA
Tok podataka konvertora
MATPOWER
.m fajl
SVC XML
config
MatpowerCase
dense::DblMatrix
SvcConfig
xml::FileParser
YBusBuilder
dense + natID sparse solver
DmodlWriter
generiše DAE tekst
.dmodl / .vmodl
izlazni fajlovi
Converter (worker thread)
Cijeli pipeline (parsiranje, izgradnja Ybus-a, generisanje DAE jednačina) implementiran je u C++, koristeći isključivo natID dense/sparse matrice — bez eksternog Python koraka za predobradu.
6
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 7
IMPLEMENTACIJA
GUI i threading arhitektura
Converter
Options
MATPOWER case (.m):
SVC config (.xml):
Out File Name:
Konverzija u toku...
68%
Convert
GUI thread
ViewConv, gui::ProgressIndicator
Worker thread
Converter::run(...)
std::thread pokreće konverziju
progressCb(frac) →
GUI thread (async)
Direktan pristup GUI elementima sa worker thread-a se nikad ne dešava — sva ažuriranja idu preko gui::thread::asyncExecInMainThread.
7
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 8
KONFIGURACIJA
XML format za dodjelu tipa čvora
<SVCConverterConfig>
<Files>
<InputFile path="case9.m"/>
<OutputFile name="case9_svc" .../>
</Files>
<Simulation>
<dTime>0.01</dTime> <endTime>10</endTime>
</Simulation>
<SVCNodes>
<Node bus="5" type="SVCTypeI" vref="1.02"/>
<Node bus="9" type="SVCTypeII" vref="1.00"/>
</SVCNodes>
</SVCConverterConfig>
Bus 5 → SVC Type I
Bus 9 → SVC Type II
Svaki bus koji NIJE naveden zadržava svoj originalni statički model (Slack / PV / PQ) iz .m fajla.
8
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 9
TESTIRANJE
Test slučajevi
Test slučaj | SVC Type I (bus) | SVC Type II (bus)
case9 | 5 | 9
case30 | 7 | 8
case118 | 11 | 16
case300 | 9 | 13
Svi busevi su odabrani među originalno PQ (opterećenim) čvorovima — isti princip kao Milanov IEEE14 primjer (SVC na bus 9).
9
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 10
VERIFIKACIJA
Projekat je stvarno kompajliran i pokrenut
MSVC 2022 build
Visual Studio Build Tools 2022 — oba solution-a (SVCPluginSol, TestSVCPluginSol) kompajlirana i linkovana bez grešaka
2 greške pronađene i ispravljene
Otkrivene direktno kroz kompajliranje (nedostajući include-ovi), ne bi bile uočene statičkom analizom
Y-bus vrijednosti potvrđene
case9 konverzija: vrijednosti admitansi TAČNO se poklapaju sa prošlogodišnjim nezavisnim konvertorom
Sva 4 case-a rade end-to-end
Otkriven i otklonjen dTwin PostProc bug — case9/30/118/300 se ispravno otvaraju i rješavaju
10
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 11
ZAKLJUČAK
Šta je postignuto
Potpun C++ pipeline
Bez eksternog Python koraka - isključivo natID dense/sparse matrice u cijelom procesu
XML-konfigurabilan izbor SVC tipa
Po čvoru: standardni model, SVC Type I ili SVC Type II
Thread-safe GUI
Real-time progres bez direktnog pristupa GUI-u sa worker thread-a
Validirano
Prema Milanovoj teoriji (jednačine 19.1-19.5) i poređenjem sa referentnim konvertorom
11
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin

## Slide 12
Hvala na pažnji
Pitanja?
Haris Hodžić • Indeks 19145 • SREES_2026_Hodzic_SVC
12
SVC Type I/II - natID/dTwin plugin